## Slide 1
会展相关--各个场所安全风险明白卡
来源：公开网络资源

## Slide 2: 目 录
仓 库 安 全 风 险 明 白 卡
成 品 仓 库 安 全 风 险 明 白 卡
空 压 机 安 全 风 险 明 白 卡
配 电 房 安 全 风 险 明 白 卡
电 气 设 备 风 险 明 白 卡
叉 车 安 全 风 险 明 白 卡
叉 车 工 安 全 风 险 明 白 卡
储 气 罐 安 全 风 险 明 白 卡
焊 接 岗 位 安 全 风 险 明 白 卡
电 焊 机 安 全 风 险 明 白 卡
点 焊 安 全 风 险 明 白 卡
二氧化碳气体保护焊安全风险明白卡
工 业 气 瓶 安 全 风 险 明 白 卡
气 焊 气 割 作 业 安 全 风 险 明 白 卡
动 火 作 业 安 全 风 险 明 白 卡
手执电动工具与打磨作业安全风险明白卡
起 重 机 械 安 全 风 险 明 白 卡

## Slide 3: 目 录
吊 车 安 全 风 险 明 白 卡
吊 装 作 业 安 全 风 险 明 白 卡
行 车 安 全 风 险 明 白 卡
发 电 机 安 全 风 险 明 白 卡
风 扇 安 全 风 险 明 白 卡
机 床 安 全 风 险 明 白 卡
检、维 修 作 业 安 全 风 险 明 白 卡
开 关 柜 安 全 风 险 明 白 卡
压 力 容 器 安 全 风 险 明 白 卡
车 床 安 全 风 险 明 白 卡
电 工 安 全 风 险 明 白 卡
机 修 工 安 全 风 险 明 白 卡
临 时 用 电 作 业 安 全 风 险 明 白 卡
有 限 空 间 安 全 风 险 明 白 卡
高 处 作 业 安 全 风 险 明 白 卡
生 产 车 间 安 全 风 险 明 白 卡
危 化 品 暂 存 间 安 全 风 险 明 白 卡
厨 房 安 全 风 险 明 白 卡

## Slide 4
仓 库 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
原料仓库
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、触电
2、挤压、碰撞
3、火灾
4、坍塌
5、其他伤害
1、物资收发作业：未穿戴劳保搬运重物砸伤脚、划伤手，
物资摆放不规范。
2、线路老化、短路，违章使用电器等设备，违章吸烟，
违章使用明火，电器负荷过大线路安装不规范等引发
火灾事故。
3、人员湿手作业线路老化、破损，安全装置失灵，违章
接线引发触电事故。
安 全 防 范 措 施、要 求
严禁吸烟、严禁使用明火！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
1、物品搬运时必须按要求穿戴劳动防护用品；
2、物品分类、分垛存放，垛与垛、垛与墙柱的距离不小
于0.5米；
3、电气线路套管固定敷设，各类电器规范安装；不超负
荷使用；
4、严禁吸烟、严禁使用明火；库内配备足量的消防器材；
5、严禁违章接线，电气装置定期检查；有破损及时更换。
企业LOGO

## Slide 5
成 品 仓 库 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
成品仓库
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、触电
2、挤压、碰撞
3、火灾
4、其他伤害
1、物资收发作业：未穿戴劳保搬运重物砸伤脚、划伤手，物资
摆放不规范；
2、线路老化、短路，违章使用脑设备，违章吸烟，违章使用烟
火，电器负荷过大线路安装不规范等引发火灾事故；
3、通道容易堵塞造成消防疏散不及时；
4、存放易燃易爆化学等危险物品。
安 全 防 范 措 施、要 求
无关人员禁止擅自取物！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
1、物品搬运时必须按要求穿戴劳动防护用品；
2、物品分类、分垛存放，垛与垛、垛与墙柱的距离不小
于0.5米；
3、电气线路套管固定敷设，各类电器规范安装；不超负
荷使用；
4、严禁吸烟、严禁使用明火；库内配备足量的消防器材；
5、严禁违章接线，电气装置定期检查；有破损及时更换；
6、严禁存放易爆易爆化学等危险物品。
企业LOGO

## Slide 6: 空 压 机 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
空压机
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、机械伤害
2、触电
3、挤压、碰撞
4、容器爆炸
5、其他伤害
1、安全附件、急停按钮、连锁装置等失灵、失控引发事故；
2、电器元件失修、老化、线路破损；绝缘、接地不良引发事故；
3、未经培训操作、违章操作、指挥不当、误操作引发事故；
4、传动设备缺少防护，危险点缺少警示标志等引发事故；
5、压力表、安全阀未定期检验，超压运行引发事故。
1、操作人员需持证上岗；
2、操作人员需熟悉该设备安全操作规程，并按规程操作；
3、严格程序控制、定期检验、维修保养设备；
4、现场消防设施到位，安全附件定期检验；
5、传动部位安装防护罩和设置禁止吸烟等安全警示牌；
5、设备异常时要报告车间领导和应急值班；
6、平时加强巡检，发现空压机渗油必须停机检修，同时
要卸载排空储气罐中的压力；
7、维修或调整机组之前，必须停机卸压并切断电源。
安 全 防 范 措 施、要 求
严禁未经培训操作！
设备必须接地！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 7
配 电 房 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
配电房
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、火灾
2、触电
3、其他伤害
1、漏电、绝缘损坏、安全距离不够等原因造成触电；
2、用电设备的负载使用，以及电气连接线的松动和接触
不良引起火灾；
3、工作人员思想麻痹，缺泛防火安全意识，引起火灾；
4、设备处于长时间运行状态，加速老化，增大了火灾的
可能性；
5、雨水、小动物进入引起短路火灾；
6、操作人员未按规定穿戴劳动防护用品等引发事故；
安 全 防 范 措 施、要 求
非专业人员禁止进入！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
1、操作人员必须经取得相应资格证书后方可上岗操作；
2、操作人员熟知本岗位安全操作规程，并按规程要求
操作；
3、定期对电器设备进行预防性试验，绝缘工具定期检测；
4、防雷设施及接地保持有效完好，定期检测接地电阻，
并符合要求。
5、消防器材齐全，挂放整齐，定期检查，保持有效完好；
6、室内外严禁堆放物品，保持通道畅通。
企业LOGO

## Slide 8
电 气 设 备 风 险 明 白 卡
风险点名称：
电气设备
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、火灾
2、触电
3、爆炸
4、其他伤害
1、线路铺设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局
部变热引燃易燃物质；
2、易燃易爆场所未设置防爆电器或防爆电器等级不够。
安 全 防 范 措 施、要 求
非本设备人员禁止操作！
必须进行设备检点！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
1、线路穿墙、楼板或埋地铺设时均应穿管或采取其他保护措施，
穿金属管时，管口应装绝缘护套；
2、电缆沟应有防火、排水措施，电缆桥架和金属线槽的PE线应
连接可靠；
3、安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和
接地故障保护等装置；
4、高压电气线路试验区域应有可靠的封闭连锁装置；
5、电柜底部周边腾空区域应增加防鼠措施，避免暴露；
6、防爆场所应配防爆电器，应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸
性气体混合物的级别、组别，正确选择相应类型的级别和组别的
电气设备，并应安装漏电保护装置。
企业LOGO

## Slide 9: 叉 车 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
叉 车
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、机械伤害
2、撞击
3、挤压、碰撞
4、物体打击
5、高处坠落
6、车辆伤害
1、车辆灯光失效、喇叭不响、离合器、制动、方向等性能失效；
2、未按规定时速运行或车辆带故障行驶；
3、车辆倒车、行驶时对周边环境观察不仔细或判断失误；
4、未按“叉车工作业八不准”规定要求作业。
1、驾驶人员每日开始工作前对叉车性能进行检查，发现车辆灯光
失效、喇叭不响，离合器、制动、方向等性能失效等异常立即停止
作业，并反馈维修工；
2、叉车在厂区道路行驶应小于15公里/小时，车间内部行驶应小于
5公里/小时，出现故障立即停止严禁带故障行驶；
3、起步时应查看周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步，在叉车
流转频繁的路口和路段设立人行通道，并保留安全距离；
4、严格按照“叉车工作业八不准”规定要求作业，并在现场目视
化。
安 全 防 范 措 施、要 求
非本设备人员禁止操作！
必须进行设备检点！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 10: 叉 车 工 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
叉车工
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、机械伤害
2、撞击
3、挤压、碰撞
4、物体打击
5、高处坠落
6、车辆伤害
1、车辆带故障行驶；
2、超速；
3、倒车不观察；
4、违反操作规程。
1、驾驶人员必须经取得相应资格证书后方可上岗操作；
2、驾驶人员每日开始工作前对叉车性能进行检查，发现车辆灯光
失效、喇叭不响，离合器、制动、方向等性能失效等异常立即停
止作业，并反馈维修工；
2、叉车在厂区道路行驶应小于15公里/小时，车间内部行驶应小于
5公里/小时，出现故障立即停止严禁带故障行驶；
3、起步时应查看周围有无人员和障碍物，然后鸣笛起步，在叉车
流转频繁的路口和路段设立人行通道，并保留安全距离；
4、行驶中货叉低端高度应保持在300-400mm之间；
5、严格按照操作规程要求作业。
安 全 防 范 措 施、要 求
必须进行设备检点！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 11
储 气 罐 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
储气罐
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、触电
2、容器爆炸
3、机械伤害
4、其他伤害
1、安全阀失效引起罐体爆炸；
2、压力表失效引起监督失误导致爆炸；
3、罐体长期积油导致火灾。
安 全 防 范 措 施、要 求
严禁烟火！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
1、安全阀一般每年至少应检验一次，平常应经常检查
其动作灵活情况；
2、压力表每六个月应校验一次，平常应经常检查压力
表工作是否正常；
3、排污阀应定期排放，以免积水过多加速罐体腐蚀而
影响储气罐的使用寿命；
4、使用中如发现罐体表面油漆掉落较为严重的，应重新
喷漆发防局部过度腐蚀而影响使用寿命；
5、用户视实际使用状况，应对空气储罐进行定期清洗，
保证罐内清洁，以防罐内积油而产生火灾隐患。
企业LOGO

## Slide 12: 焊 接 岗 位 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
焊接岗位
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、火灾
2、触电
3、其他伤害
1、设施、设备存在缺陷、带病运行（护罩缺失、外壳未接地、防
脱钩失效、应急救援器材未配备或失效等）；
2、作业活动违反安全操作规程（无证上岗、劳保穿戴不规范、违
章操作等）；
3、安全通道不畅，作业场所存在风险（坑、沟、平台等缺少护栏
盖板，物料放置不规范占用安全通道等；
4、安全教育不足，隐患排查不彻底，应急演练不足。
1、做好设备维护保养工作，及时消除隐患；
2、严格按照安全操作规程操作，杜绝“三违”现象；
3、及时消除作业环境存在的风险，规范物料放置；
4、加强安全教育培训，做好隐患排查治理，加强应急演练。
安 全 防 范 措 施、要 求
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
非本设备人员禁止操作！
必须进行设备检点！
企业LOGO

## Slide 13: 电 焊 机 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
电焊机
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、火灾
2、触电
3、其他伤害
1、电焊机绝缘电阻不符合；
2、焊机电源输入、二次输出端无屏护；
3、焊机PE连接不可靠；
4、焊接区域易燃易爆物未清理；
5、焊钳破损，绝缘不良。
1、每半年检测一次绝缘电阻；
2、电源输入、二次输出端确保屏护完好；
3、定期检查PE连接可靠；
4、焊接前进行现场清理；
5、使用前检查焊钳、电缆线、破损及时更换；
6、严格遵守操作规程。
安 全 防 范 措 施、要 求
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
非本设备人员禁止操作！
必须进行设备检点！
企业LOGO

## Slide 14: 点 焊 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
点焊
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、触电
2、火灾
3、其他伤害
违反操作规程将手放在两电极之间，造成安全事故。
1、作业前参加安全培训，合格后方可上岗；
2、作业前穿戴好劳动防护作品，长发须戴发帽；
3、检查点焊机电源接线端子是否锁紧，绝对不可松动，以保安全；
4、检查电极头与其他接触，注意清洁及锁紧螺丝；
5、特别注意任何时候，均不得将手放在两电极之间，以保证操作
的安全。
安 全 防 范 措 施、要 求
作业人员需执证上岗！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 15: 二氧化碳气体保护焊安全风险明白卡
风险点名称：
二氧化碳气体保护焊
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、火灾
2、爆炸
3、触电
4、灼烫
5、中毒和窒息
6、尘肺
1、粉尘：电焊烟尘，气体保护焊采用保护气体代替焊药和焊剂，
其电焊烟尘产生的量要比手工电弧烛少很多，但有害气体的量要高
好几倍；
2、毒物：一氧化碳、氮氧化物、臭氧，焊丝中含量较高金属的氧
化物；
3、物理因素：紫外线、噪声、不熔化电极氩弧焊使用钍钨棒做为
电极产生的放射性危害；
4、光：在焊接过程中，会产生外露电弧，形成光辐射；
5、窒息：二氧化碳气体泄露，造成窒息事故。
1、焊接作业现场周围10cm范围内不得堆放易燃易爆物品；
2、焊工必须经安全技术培训、考核、持证上岗；
3、作业前应检查焊机、线路、焊机外壳保护接零等，确认安全后
方可作业；
4、作业中发现气路或气阀漏气时，必须立即停止作业；
5、在作业时穿戴好防护工具，设置防护屏防护光辐射；
6、局部通风，防止焊接尘烟及有害气体的危害。
安 全 防 范 措 施、要 求
非本设备人员禁止操作！
必须进行设备检点！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 16: 工 业 气 瓶 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
工业气瓶
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、容器爆炸
2、火灾
3、灼烫
4、其他伤害
1、工业气瓶损伤、腐蚀、安全附件缺损；
2、工业气瓶超检验周期使用；
3、工业气瓶存放和使用没有采用防倾倒装置；
4、工业气瓶存放和使用与明火的安全间距不符合要求；
5、皮管破裂或施焊作业现场未对易燃物进行清理。
1、严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程；
2、在检验周期内使用，定期检验保证气瓶安全附件完好；
3、存放和使用工业气瓶时必须使用防倾倒措施；
4、使用时与氧气间距应≥5米，距明火不得小于≤10米；
5、作业时更换或清理作业现场易燃物；
6、现场使用时气瓶必须竖立；
7、乙炔气瓶按要求安装回火装置。
安 全 防 范 措 施、要 求
未经培训合格禁止操作！
必须进行设备检点！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 17: 气 焊 气 割 作 业 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
气焊气割作业
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、火灾
2、爆炸
3、灼烫
1、气割、气焊和焊接设备安全装置有缺陷，或违反安全操作规程；
2、焊割炬中氧-丙烷混合气体的喷射速度小于燃烧速度引起火焰倒
向焊割炬及橡皮管内；管道破损老化，发生泄漏；
3、氧气遇油脂会很快氧化发热，当温度达到自燃点时，便发生燃
烧、爆炸。
1、气割、气焊时正确使用防护用品，高空作业时，将安全带挂在
牢靠稳固的物体上，才能进行焊割作业；
2、焊割过程中，遇回火应立即关闭焊割炬上的乙炔阀门，再关闭
氧气阀门，稍等一会，再打开氧气阀门吹击里面的余焰和碳质
微粒，即可熄灭回火；使用中检查有无泄漏状况，及时处理；
3、氧气瓶不能与带油的物资放在一起；操作前洗净手上油污；定
期检查，确保防护装置齐全。
安 全 防 范 措 施、要 求
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
作业人员需执证上岗！
企业LOGO

## Slide 18: 动 火 作 业 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
动火作业
管理责任人：
风险等级：
高度■中度□一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、火灾
2、爆炸
3、触电
4、灼烫
1、作业场所不满足作业条件，未工具作业票；
2、现场未配备灭火器；
3、未划定警示区，无专人监护；
4、焊花飞溅，焊光灼烧皮肤等；
5、违规操作，未穿戴劳保用品；
6、气瓶与作业距离不足。
1、开具动火作业票，现场确认满足作业条件后方可作业；
2、动火作业前需对作业环境、作业设备进行检查；
3、严格遵守动火作业管理制度监护职责，监护人不得擅自离开；
4、编制动火作业应急预案，配备防护服、防护面罩等劳动防护用
品和灭火器等消防器材；
5、动火作业人员应经教育培训合格后方可作业。
安 全 防 范 措 施、要 求
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
作业人员需执证上岗！
企业LOGO

## Slide 19
动 火 作 业 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
动火作业
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、火灾
2、容器爆炸
3、灼烫
4、中毒和窒息
1、动火用焊炬密封不良；
2、作业过程违反安全操作规程；
3、未将现场物料清理干净；
4、氧气、乙炔钢瓶减压装置失效，胶管老化破损泄漏，旋转间距
不符合安全技术要求；
5、受限空间内作业未进行可燃气体和有毒气体分析；
6、高空动火作业未采取防止火花飞溅措施，防护措施不到位。
安 全 防 范 措 施、要 求
施工现场，闲人免进！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
1、动火作业必须办理作业票，并经现场确认审批，作业人员必
须持证上岗；
2、动火作业前，必须对现场安全确认，无易燃易爆物；
3、动火区域与外部区域，火种与需保护的设备有效的隔离、隔
绝，焊接和切割作业现场必须配备灭火器等消防设备；
4、使用气焊割动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5m，
二者与动火作业点须保持不小于10m的安全距离；
5、特殊情况下，必须动火时，要保证容器、设备、管道处于常温
，设备或管道与生产系统的物料彻底隔离，动火前必须检查分析
容器、设备、管道中的化学品性质及周围环境；
6、动火作业结束后，操作人员必须对周围现场进行安全确认，整
理现场，在确认无任何火灾隐患的情况下，方可离开现场。
企业LOGO

## Slide 20: 手执电动工具与打磨作业安全风险明白卡
风险点名称：
手执电动工具与打磨作业
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、机械伤害
2、触电
3、其他伤害
1、未定期进行电阻检测；
2、超长使用电线；
3、防护罩缺失；
4、未穿戴劳保用品。
1、手持式电动工具应具有国家强制认证标志、产品合格证和使用
说明书，并在规定的条件下使用；
2、手持式电动工具在使用前应进行日常检查，并在检测合格工具
的明显位置粘贴合格标识；
3、电源线长度应小于6m，不许有接头，且无破损、无老化，不
穿越通道；
4、工具的防护罩、盖、手柄应连接牢靠，并的足够的强度，外观
无损伤、裂缝和变形；
5、转运部分应灵活，无阻滞现象，开关应动作灵活，无缺损与破
裂。
安 全 防 范 措 施、要 求
严格按照安全操作流程！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 21: 起 重 机 械 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
起重机械
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、物体打击
2、高处坠落
3、起重伤害
4、其他伤害
1、使用断丝、腐蚀、磨损、变形超标的主钩钢丝绳、吊索具；
2、使用裂纹、磨损、塑性变形、开口度超标等缺陷的吊钩；
3、同时起吊两付模具；
4、行车主钩升降制动器失效；
5、主钩钢丝绳脱槽性磨损；
6、起重作业违反“十不吊”规定。
1、按标准定期对主钩钢丝绳、吊索具进行检查，发现每股钢丝绳
断裂达到10%、腐蚀或磨损达到原钢丝绳表面的40%变形超标
的立即更换；
2、操作人员每天对吊钩进行点检，发现裂纹、磨损、塑性变形、
开口度超标15%等缺陷的立即反馈维修工；
3、不允许同时起吊两付模具；
4、操作人员日点检，维修工定期检查，确保制动器完好，定期检
查钢丝绳定位状态；
5、严格按操作规程操作，做到十不吊。
安 全 防 范 措 施、要 求
非本设备人员禁止操作！
必须进行设备检点！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 22: 吊 车 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
吊车
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、物体打击
2、高处坠落
3、起重伤害
4、其他伤害
1、脱钩、钢丝绳折断、安全防护装置缺乏或失灵；
2、吊物坠落、碰撞致伤、指挥信号不明或乱指挥；
3、吊物上面站人；
4、斜拉工件等造成事故。
1、使用前认真检查确认吊钩、滑轮、钢丝绳、起升限位器、行程
开关、电铃、吊索具等起重作业重要安全装置，严禁带病运行；
2、起吊作业时，吊索具各部位及吊索具与吊物之间钩挂连接可靠；
3、吊物高出到地面物体50cm以上，无法越过时要及时避让，严禁
碰撞；
4、严禁吊物从人头或重要设备设施上越过；
5、重物起吊后，严禁人员在起重作业路线下站立、行走；
6、吊具定期检测，设备定期维护保养。
安 全 防 范 措 施、要 求
严禁无证操作！
必须进行设备检点！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 23: 吊 装 作 业 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
吊装作业
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、机械伤害
2、高处坠落
3、起重伤害
4、其他伤害
由于人员误操作、外力因素等导致吊装设备或吊装物品坠落，
易发生起重伤害等事故。
1、人员操作吊车必须经专门培训，并持证上岗；
2、严格程序控制、定期检验、维修保养设备；
3、操作过程必须遵守“十不吊”及相关操作规程；
4、每日工作前检查吊索具、电器等是否正常良好，并负重运行升
降确定各部位无异常后方可使用；
5、吊车工作完毕后放在指定位置，班后关闭电源；
6、设备异常时要报告车间领导；
7、发生安全事故立即报告车间领导；
8、必须按照安全及设备点检表进行点检。
安 全 防 范 措 施、要 求
严禁无证操作！
必须进行设备检点！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 24: 行 车 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
行车
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、机械伤害
2、触电
3、挤压、碰撞
4、起重伤害
5、高处坠落
6、其他伤害
1、安全附件限位器、限速器、急停按钮、连锁装置等失灵、失
控引发事故；
2、电器元件失修、老化、线路破损；绝缘、接地不良引发事故；
3、无证操作、违章操作、指挥不当、协调不好、误操作引发事故；
4、吊勾损坏、磨损、钢丝绳损伤等引发事故；
5、工作绑扎不牢等引发事故。
1、人员操作吊车必须经专门培训，并持证上岗；
2、严格程序控制、定期检验、维修保养设备；
3、操作过程必须遵守“十不吊”及相关操作规程；
4、每日工作前检查吊索具、电器等是否正常良好，并负重运行升
降确定各部位无异常后方可使用；
5、吊车工作完毕后放在指定位置，班后关闭电源；
6、设备异常时要报告车间领导；
7、发生安全事故立即报告车间领导；
8、必须按照安全及设备点检表进行点检。
安 全 防 范 措 施、要 求
严禁无证操作！
必须进行设备检点！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 25: 发 电 机 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
发电机
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、火灾
2、触电
3、其他伤害
1、漏电、绝缘损坏，安全距离不够等原因造成触电；
2、用电设备的负载使用，以及电气连接处的松动和接触不良引起
火灾；
3、工作人员思想麻痹，缺泛防火安全意识，引起火灾；
4、设备处于长时间运行状态，加速老化，增大了火灾的可能性；
5、雨水、小动物进入引起短路火灾；
6、操作人员未按规定穿戴劳动防护用品等引发事故；
7、发电机燃料（柴油、汽油等）管理、存储不当引发事故。
1、操作人员必须经取得相应资格证书后方可上岗操作；
2、操作人员熟知本岗位安全操作规程，并按规程要求操作；
3、定期对电器设备进行预防性试验，绝缘工具定期检测；
4、防雷设施及接地保证有效完好，定期检测接地电阻，并符合要
求；
5、消防器材齐全，挂放整齐，定期检查，保持有效完好；
6、室内外严禁堆放物品，保持通道畅通；
7、严格按照危化品的管理要求存储、使用柴油、汽油等发电机燃料。
安 全 防 范 措 施、要 求
非专业人员禁止靠近！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 26: 风 扇 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
风扇
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、机械伤害
2、触电
3、其他伤害
1、风扇防护罩螺丝松动或护罩变形破损；
2、风扇电路电线裸露、开岔或线路老化；
3、开关盒上有杂物，潮湿导致漏电；
4、电机运转异响，出现火花或短路。
1、操作工发现风扇防护罩螺丝松动或护罩变形破损的停止使用并
反馈维修工进行维修；
2、对老化及锈蚀的电线及时更换；
3、操作工应保持本岗位风扇开关表面清洁，确保开关上无杂物或
水渍；
4、立即断电并反馈维修工进行维修。
安 全 防 范 措 施、要 求
非本设备人员禁止操作！
必须进行设备检点！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 27: 机 床 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
机床
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、机械伤害
2、触电
3、挤压、碰撞
4、物体打击
5、噪声
6、其他伤害
1、安全防护、操作控制装置等故障，失控引发事故；
2、维护不当电器原件抢修、老化、线路破损；绝缘、接地不良引
发事故；
3、非本设备操作人员操作设备、违章操作、指挥不当，协调不好，
误操作引发事故；
4、未按规定穿戴劳动防护用品等引发事故；
5、操作过程不协调，工件物品摆放、堆置不符合安全要求引发事
故。
1、操作人员必须经岗位培训合格方可上岗操作；
2、操作人员熟知本岗位安全操作规程，并按规程要求操作；
3、工作前必须对设备进行检查，各部位正常方可作业；
4、做好设备日常点检和定期检查，并定期维护保养，设备异常及
时报告，保证设备正常运转；
5、操作时做好协调，两人以上操作，必须明确主要操作人员及统
一指挥，有序操作；
6、操作人员必须按要求穿戴劳动防护用品。
安 全 防 范 措 施、要 求
非本设备人员禁止操作！
必须进行设备检点！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 28: 检、维 修 作 业 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
检、维修作业
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、机械伤害
2、触电
3、火灾
4、其他伤害
1、未按规定正确穿戴劳动防护用品；
2、设备安全防护设施失灵；
3、未使用专用工具拿取工件；
4、设备电气接地设施失效，触电；
5、刀具未正确放置，坠落；
6、未遵守操作规程。
1、操作人员必须经岗位培训合格方可上岗操作；
2、操作人员熟知本岗位安全操作规程，并按规程要求操作；
3、工作前必须对设备进行检查，各部位正常方可作业；
4、做好设备日常点检和定期检查，并定期维护保养，设备异常及
时向机修车间报告，保证设备正常运转；
5、操作时做好协调，两人以上操作，必须明确主要操作人员及统
一指挥，有序操作；
6、操作人员必须按要求穿戴劳动防护用品。
安 全 防 范 措 施、要 求
非本设备人员禁止操作！
必须进行设备检点！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 29: 开 关 柜 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
开关柜
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、高压
2、触电
3、火灾
4、其他伤害
1、开关柜防爆性能不足或防爆性能不完善，危及人身安全；
2、开关内设备接（触）头过热性故障，以及电气连接线的松动和
接触不良引起火灾；
3、工作人员思想麻痹，缺乏防火意识，引起火灾；
4、设备处于长时间运行状态，加速老化，增大了火灾的可能性；
5、雨水、小动物进入引起短路火灾；
6、操作人员未按规定穿戴劳动防护用品等引发事故。
1、操作人员必须经取得相应资格证书后方可上岗操作；
2、操作人员熟知本岗位安全操作规程，并按规程要求操作；
3、针对不同型号开关柜作业，工作票上列明危险点和设备带电部
位，现场要落实切实可靠的安全措施；
4、严格现场安全处置措施，加强现场安全监护；
5、消防器材齐全，挂放整齐，定期检查，保持有效完好；
6、室内外严禁堆放物品，保持通道畅通。
安 全 防 范 措 施、要 求
非专业人员禁止靠近！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 30
压 力 容 器 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
压力容器
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、火灾
2、容器爆炸
3、其他伤害
1、空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资，而导致火
灾和爆炸。
2、安全附件失效，导致容器内压力增加，而引起爆炸。
安 全 防 范 措 施、要 求
火灾、爆炸！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
1、容器、管道的设计压力应当不小于在操作中可能遇到
的压力与温度组合工况的压力。容器、管道不应超压运
行；
2、应按规定设置安全阀、紧急切断装置、压力表、液面
计等；
3、发生事故，应立即疏散周边人群，对事故现场实施隔
离和警戒。
企业LOGO

## Slide 31: 车 床 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
车床
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、机械伤害
2、触电
3、物体打击
1、带病运行、安全防护装置、限位装置、急停开关失效或故障；
2、接地破损、配电线裸露、照明未采用安全电压；
3、未按规定佩戴劳保防护用品，使用不当（戴手套）；
4、违规操作，卡具卡压不牢，加工中清理铁屑、测量工件。
1、严格按照操作规程操作，正确佩戴防护用品；
2、作业前对设备进行检查，开机后做空转检查，定期对设备进行
检修；
3、牢固卡具，经常性检查卡盘保险销，合理摆放。
安 全 防 范 措 施、要 求
非本设备人员禁止操作！
必须进行设备检点！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 32: 电 工 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
电工
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、触电
2、灼烫
3、火灾
4、其他伤害
1、非电工进行电气作业。电工作业未按规定正确使用个人防护用
品；
2、违规操作，带负荷接电或断电，电气设备、维修保养、线路检
修、安装时，带电操作；
3、未按规定接线，开关箱未做到一机一闸一保险，开关箱、配电
箱、配电箱内动力、照明混用；
4、未正确使用劳动防护用品。
1、严格按照安全规程操作，正确佩戴防护用品；
2、定期对电气设备进行检维修，确保设备运行状态良好；
3、维修电器设备时，首先切断电源，挂上警示牌，经验电确认无
电后才能作业；
4、发生事故，立即报告。发生电气设备和触电事故时，首先切断
电源，然后进行抢救、抢修；
5、电工作业时，应是两人操作。特别是关键部位的作业或带电作
业；
6、正确使用电工安全用具，每次使用前，必须认真检查安全用具
有无损坏或裂纹。
安 全 防 范 措 施、要 求
作业人员需执证上岗！
严禁无证操作！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 33: 机 修 工 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
机修工
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、机械伤害
2、触电
3、高处坠落
4、其他伤害
1、传动设备；
2、工器具；
3、高空或临边作业；
4、高温高压设备。
1、操作人员必须经岗位培训合格方可上岗操作；
2、操作人员熟知本岗位安全操作规程，并按规程要求操作；
3、工作前必须对设备进行检查/各部正常方可作业；
4、做好设备日常点检和定期检查，并定期维护保养，设备异常及
时向应急值班报告，保证设备正常运转；
5、操作时做好协调，两人以上操作，必须明确主要操作人员及统
一指挥，有序操作；
6、操作人员必须按要求穿戴劳动防护用品。
安 全 防 范 措 施、要 求
严格按照操作规程操作！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 34: 临 时 用 电 作 业 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
临时用电作业
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、触电
2、火灾
3、爆炸
4、其他伤害
1、误操作；
2、漏电、绝缘损坏、安全距离不够、日常设备维护缺失等；
3、电气连接松动、接触不良等；
4、作业人员安全意识不足；
5、使用花胶线、老化电线、接线错误、短路故障等；
6、未按操作规程作业。
1、严格执行作业审批制度，经负责人现场确认批准后方可作业；
2、操作人员熟知本岗位安全操作规程，并按规程要求操作；
3、操作人员与带电体保持足够的安全间距；
4、检修人员对设备进行检修必须按检修规程操作；
5、接地设施保护有效完好，定期检测；
6、安全通道禁止堆放物品，确保通道畅通；
7、必须持证上岗。
安 全 防 范 措 施、要 求
施工现场，闲人免进！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 35
有 限 空 间 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
有限空间
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、中毒
2、窒息
3、其他伤害
1、未对作业现场进行通风和对有害气体进行检测；
2、在没有防护人员监护的情况下组织作业；
3、作业人员缺乏有限空间作业基本安全知识和自救互救能力；
4、防护用品配备不足；
5、没有制定切实有效的应急预案，在发生事故后，往往因盲目
施救导致伤亡人数扩大。
安 全 防 范 措 施、要 求
严禁无关人员进入
有限空间！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
1、严格执行作业审批制度，经作业负责人批准后方可作业；
2、作业人员必须配备个人防护装备，设置安全警示标识，严禁
无防护监护措施作业；
3、必须安排监护人员。监护人员应密切监视作业状况，不得离
岗。安全负责人、监护人、作业人员要了解作业内容、地点、
时间、要求和作业环境中的危害因素；
4、进入有限空间作业应使用安全电压和安全照明，照明电压不大
于12V；
5、使用电动工具应按规定安装漏电保护器，接线箱（板）严禁带
入容器内；
6、必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合
格作业。
企业LOGO

## Slide 36
高 处 作 业 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
高处作业
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、高处坠落
2、物体打击
3、其他伤害
1、作业人员有高血压、心脏病、贫血、癫痫、深度近视眼等疾病；
2、无人监护，脚手架、跳板不牢；
3、没有戴安全帽、系安全带、未扎紧裤管；
4、作业现场有六级以上大风及暴雨、大雪、大雾；
5、梯子无防滑措施、未穿防滑鞋；
6、违规攀爬井架、龙门架、脚手架；
7、携带笨重物件作业；作业现场光线不足。
安 全 防 范 措 施、要 求
未经培训合格严禁高处作业！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
1、严格执行作业审批制度，经作业负责人批准后方可作业；
2、高处作业人员必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证
上岗，并必须定期进行体格检查；
3、穿戴劳动保护用品，正确使用防坠落用品与登高器具、设备，
不符合安全要求的材料、器具、设备不得使用；
4、用于高处作业的防护措施，不得擅自拆除；不准投掷工具、
材料及其他物品，易滑动、滚动的工具、材料，应防止坠落；
5、施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，
必须及时解决；危及人身安全时，必须暂停作业；
6、六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行高处作业；
7、脚手架搭设和拆除时，应设警戒区，并应派专人监护；严禁
上下同时拆除。
企业LOGO

## Slide 37: 生 产 车 间 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
生产车间
管理责任人：
风险等级：
高度□中度□一般■
危险因素
事 故 诱 因
1、机械伤害
2、火灾
3、触电
4、物体打场
5、噪声
6、其他伤害
1、安全防护、操纵控制装置等故障、失控引发事故；
2、维护不当电器原件失修、老化、线路破损、绝缘、接地不良引
发事故；
3、非本设备操作人员操作检查，违章操作，指挥不当，协调不好，
误操作引发事故；
4、未按规定穿戴劳动防护用品等引发事故；
5、操作过程不协调，工作物品摆放，堆置不符合安全要求引发事
故；
6、违规吸烟或动火动焊作业引发火灾。
1、操作人员必须经岗位培训合格方可上岗操作；
2、操作人员熟知本岗位安全操作规程，并按规程要求操作；
3、工作前必须对设备进行检查，各部位正常方可作业；
4、做好日常设备点检和定期检查，并定期维护保养，设备出现异
常及时报告，保证设备正常运转；
5、操作时做好协调，两人以上操作，必须明确主要操作人员及统
一指挥，有序操作；
6、操作人员必须按要求穿戴劳动防护用品；
7、加强安全教育培训，严格管控车间的动火动焊作业，严禁吸烟。
安 全 防 范 措 施、要 求
严禁烟火！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 38: 危 化 品 暂 存 间 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
危化品暂存间
管理责任人：
风险等级：
高度■中度□一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、火灾
2、其他爆炸
3、灼烫
4、中毒和窒息
5、其他伤害
1、暂存间电气设备不防爆，区域内未安装可燃气体报警装置；
2、暂存间无必要的隔离防护措施，与其他物料防火间距不足，
建筑物耐火等级不足；
3、危险化学品过量、超期存储，禁忌物混存，各类安全间距不足；
4、危险化学品包装、桶破损泄漏，密封不严；
5、暂存间未张贴危险化学品安全标签，无安全技术说明书；
6、未建立专门出入库登记台帐，无专人管理，库房未上锁；
7、门口或室内未设置禁止烟火等安全警示标识；
8、区域内灭火器缺失、配备不足、封堵、损坏或挪用。
1、存放易燃易爆危化品的暂存间电气设备、线路应达到防爆和除静电要
求；通风设施应运行良好，区域内根据存放危化品特性安装固定式可
燃或有毒有害气体报警装置；
2、危险化学品应分类分区存放，严禁超品种、超量存放；
3、暂存间应张贴化学品安全风险告知卡及对应的安全警示标识，张贴安
全技术说明书，标明 化学品理化特性、事故类型、注意事项、应
急措施等内容；
4、设置专人管理，执行双人双锁制度，建立出入库登记台帐，严格进行
出入库登记管理；
5、配备灭火器等消防器材，消防器材定置摆放在方便、易取的位置，定
期进行检查和维护保养。
安 全 防 范 措 施、要 求
严禁烟火！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 39: 厨 房 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
厨房（天然气）
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、火灾
2、其他爆炸
3、其他伤害
1 、明火引起天然气泄漏火灾危险；
2 、高温表面超过天然气引燃温度 （燃点 ）时，引起着火；
3 、天然气泄漏，人体产生静电引起火灾；
4 、电火花引起天然气管道泄漏火灾危险。
1 、厨房天然气安装的管道应选用合格厂家生产的管道；
2 、厨房天然气管道由有资质的公司，派人安装 、检维
修；保持厨房内通风良好；
3 、离屋顶1米以内安装可燃气体自动监测报警装置且
24小时监测；
4 、工作人员进入天然气泄漏区域前应先释放掉身上的
静电；
5 、发现天然气泄漏后，必须先关阀门，禁止任何火源，
通风换气 （机械通风要用防爆风机 ）。
安 全 防 范 措 施、要 求
严禁未经培训操作！
严禁烟火！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 40: 厨 房 安 全 风 险 明 白 卡
风险点名称：
厨房（液化石油气）
管理责任人：
风险等级：
高度□中度■一般□
危险因素
事 故 诱 因
1、火灾
2、其他爆炸
3、其他伤害
1 、明火引起液化石油气泄漏火灾危险；
2 、高温表面超过液化石油气引燃温度 （燃点 ）时，
引起着火；
3 、液化石油气泄漏，人体产生静电引起火灾；
4 、电火花引起天然气管道泄漏火灾危险。
1 、厨房液化石油气气瓶应选用合格厂家生产的产品；
2 、保持厨房内通风良好；
3 、距离地面高度1米以内安装可燃气体自动监测报警
装置且24小时监测；
4 、工作人员进入液化石油气泄漏区域前应先释放掉身
上的静电；
5 、发现液化石油气泄漏后， 必须先关阀门，禁止任
何火源，通风换气（机械通风要用防爆风机）。
安 全 防 范 措 施、要 求
严禁烟火！
应急值班电话：
火警电话：119 急救电话：120
重要
提示
企业LOGO

## Slide 41
安全风险明白卡模板
可以根据实际情况完善后直接打印张贴